## Slide 1: Сетевой уровень (L3): Протокол IP, Маршрутизация и адресация

## Slide 2: Проблемы канального уровня (Зачем нужен L3?)
Несовместимость L2-технологий (Ethernet, Wi-Fi, PPP).
Плоская адресация: MAC-адрес привязан к «железу» и не масштабируется.
Ограничения таблиц коммутации и проблема широковещательного шторма.

## Slide 3: Функции сетевого уровня
L3 обеспечивает межсетевое взаимодействие, глобальную логическую адресацию и изоляцию широковещательных доменов.
Услуга связи «узел-узел». Сетевой уровень должен обеспечивать связь между узлами, не имеющими возможности связаться напрямую.
Адресация оконечных устройств - Оконечным устройствам необходимо назначить уникальный адрес для возможности их идентификации в сети.
Маршрутизация - Сетевой уровень предоставляет сервисы, с помощью которых пакеты направляются к узлу назначения в другой сети.

## Slide 4: IP — Internet Protocol
Протокол IP (Internet Protocol) — это "почтальон" интернета, отвечающий за маршрутизацию пакетов данных. Он был создан в 70-х, а в 1983 году стал общеобязательным стандартом, запустив глобальный рост сети. Сегодня мир переходит с версии IPv4 на версию IPv6 из-за нехватки адресов.

## Slide 5: Инкапсуляция IP

## Slide 6: Инкапсуляция IP

## Slide 7: Инкапсуляция IP

## Slide 8: Модель обслуживания IP – best effort
Без установления соединения - перед отправкой пакетов данных соединение с хостом назначения не устанавливается.
Негарантированная доставка - IP-протокол по своей сути неустойчив, так как доставка пакетов не гарантируется.
Независимость от среды - работа не зависит от средства подключения (медный, оптоволоконный кабель или беспроводная среда).

## Slide 9: Формат IP-пакета

## Slide 10: Структура IPv4-адреса
IPv4-адрес — это уникальный 32-битный числовой идентификатор, присваиваемый каждому устройству в сети для его идентификации и маршрутизации трафика.

## Slide 11: Из двоичной в десятичную
Нужно выписать значения значащих разрядов и сложить их

## Slide 12: Из десятичной в двоичную
Делим n​ на 2 и записываем остаток от деления.
Результат деления вновь делим на 2 и опять записываем остаток.
Повторяем операцию до тех пор, пока результат деления не будет равен нулю.
Записываем полученные остатки в обратном порядке. Полученное число и будет искомым​.
Binary Game

## Slide 13: Классовая адресация

## Slide 14: Недостатки классовой адресации
Перерасход адресов
Отсутствие гибкости
Большие таблицы маршрутизации
Номер сети | Куда
3 | Кампус университета
4 | Кампус университета
... | Кампус университета
7 | Кампус университета
15 | Кампус университета
... | Кампус университета
19 | Кампус университета
Номер сети | Куда
3-7 | Кампус университета
15-19 | Кампус университета

## Slide 15: CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
Описана в 1993 году в RFC 1517
Размер сети определяется «маской подсети»

## Slide 16: Связь адреса IPv4 с маской подсети

## Slide 17: использование масок подсети фиксированной длины
192.168.20.0/24
11000000.10101000.00010100 .00000000
11111111.11111111.11111111 .00000000

## Slide 18: использование масок подсети фиксированной длины

## Slide 19: Маски подсети переменной длины

## Slide 20: Маски подсети переменной длины

## Slide 21: Маски подсети переменной длины

## Slide 22: Маски подсети переменной длины

## Slide 26
meridianoutpost.com
subnetipv4.com
visualsubnetcalc.com

## Slide 27: Прямая и косвенная доставка

## Slide 28: Маршрутизация и пересылка

## Slide 29: TTL – Time to live

## Slide 30: Таблица маршрутизации
Прямо подключённые сети (connected).
Статические маршруты.
Динамические маршруты.

## Slide 31: Таблица маршрутизации

## Slide 32: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
192 . 168 . 10 . 0 /24
11000000 10101000 00001010 00000000
172 . 20 . 1 . 7
10101100 00010100 00000001 00000111

## Slide 33: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
192 . 168 . 10 . 0 /24
11000000 10101000 00001010 00000000
172 . 20 . 1 . 7
10101100 00010100 00000001 00000111
/24

## Slide 34: Логическое И

## Slide 35: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
172 . 20 . 1 . 7
10101100 00010100 00000001 00000111
255 . 255 . 255 . 0
11111111 11111111 11111111 00000000
__________________________________
172 . 20 . 1 . 0
10101100 00010100 00000001 00000000

## Slide 36: Исключающее или не

## Slide 37: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
192 . 168 . 10 . 0
11000000 10101000 00001010 00000000
172 . 20 . 1 . 0
10101100 00010100 00000001 00000000
__________________________________
10010011 01000011 11110100 11111111

## Slide 38: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1

## Slide 39: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
192.168.10.101
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети назначения
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
11000000.10101000.00001010.01100101 – адрес назначения
11111111.11111111.11111111.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Сеть подключена к нам напрямую (On-Link)

## Slide 40: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
172.20.30.97
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
10101100.00010100.00010100.00000000 – адрес сети назначения
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
10010011.01000011.11100001.11111111 – нет совпадения
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
10101100.00010100.00010100.01100101 – адрес назначения
11111111.11111111.11111111.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
10101100.00010100.00010100.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 41: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
172.20.30.97
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети назначения
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение!
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
10101100.00010100.00010100.01100101 – адрес назначения
11111111.11111111.11110000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем со второй строчкой
3) Адрес следующего перехода – 192.168.10.1

## Slide 42: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
8.8.8.8
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00000000 – адрес сети назначения
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
00110111.01011111.11111101.11111111 – нет совпадения
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00001000 – адрес назначения
11111111.11111111.11111111.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001000.00001000.00001000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 43: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
8.8.8.8
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001000.00001000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
01011011.11100011.11101111.11111111 – нет совпадения
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00001000 – адрес назначения
11111111.11111111.11110000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001000.00001000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
3) Продолжаем поиск со следующей строки
Сравниваем со второй строчкой

## Slide 44: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
8.8.8.8
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00001000 – адрес назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с третьей строчкой
3) Адрес следующего перехода – 192.168.10.1

## Slide 45: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
10.128.174.10
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001010.10000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
00001010.10000000.00000000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001010.10000000.10101110.00001010 – адрес назначения
11111111.11111111.00000000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001010.10000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Но мы всё равно продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 46: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
10.128.174.10
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001010.10000000.10100000.00000000 – адрес сети назначения
00001010.10000000.10100000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001010.10000000.10101110.00001010 – адрес назначения
11111111.11111111.11110000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001010.10000000.10100000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем со второй строкой
3) Но мы всё равно продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 47: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
10.128.174.10
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001010.10000000.10101110.00001010 – адрес назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с третьей строкой
3) Что делаем дальше?

## Slide 48: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
Из всех подошедших маршрутов выбирается маршрут с самой длинной маской

## Slide 49: Рекурсивная маршрутизация
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.10.10.1 | 255.255.255.255 | 192.168.10.1
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 10.10.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
Поиск для 172.20.20.201. Находим подходящую строк, адрес следующего перехода – 10.10.10.1
2) Снова поиск – теперь для 10.10.10.1. Подходящий маршрут через 192.168.10.1
3) Теперь поиск для 192.168.10.1. Подходящий маршрут ведет в интерфейс. Завершение рекурсивного поиска.

## Slide 50: Агрегация маршрутов

## Slide 51: Статическая маршрутизация

## Slide 52: Динамическая маршрутизация

## Slide 53: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 54: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 55: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 56: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 57: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 58: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 59: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 60: Gratuitous ARP
Для проверки дублирования адресов в сети.
Чтобы объявить свой новый идентификатор канальной среды.
Hot Standby Router Protocol (HSRP).

## Slide 61: Протокол ICMP и утилиты диагностики
Роль: обратная связь, сообщения об ошибках сетевого уровня (Destination Unreachable, TTL Expired).

## Slide 62: Протокол ICMP и утилиты диагностики

## Slide 63: Протокол ICMP и утилиты диагностики

## Slide 64: Конфигурация IP-адресов
Статическая:
Серверы
Маршрутизаторы и коммутаторы
Принтеры, МФУ.
IP-камеры, системы видеонаблюдения, датчики.
Динамическая:
Ноутбуки и смартфоны сотрудников.
Домашние ПК и планшеты.
Гостевые сети.
Временные подключения.

## Slide 65: Автоматическая настройка: Протокол DHCP
Динамическая конфигурация узла.
Широковещательные запросы.
Клиент-серверная модель.
UDP, порт 67
Типы распределения адресов:
Ручное — MAC вручную привязываются к IP на сервере.
Автоматическое – DHCP сервер присваивает устройство постоянный адрес, понятие аренды отсутствует.
Динамическое – DHCP сервер выдаёт адрес устройствам на время.

## Slide 66: DCHP: получение адреса

## Slide 67: DCHP: получение адреса

## Slide 68: DHCP: формат сообщения

## Slide 69: DHCP: timers
DHCP-адрес выдаётся сроком на Lease Time (время аренды). От этого значения рассчитываются два таймера: T1 и T2. T1 (Renewal) — 50% от времени аренды; по истечении T1 устройство отправляет DHCPREQUEST именно тому серверу, который выдал адрес. T2 (Rebinding) — 7/8 от времени аренды; если первый сервер не ответил, устройство рассылает широковещательный запрос, чтобы продлить аренду или получить новый адрес. Если Lease Time истёк и никто не продлил адрес, устройство отказывается от него и начинает процедуру получения нового с нуля.

## Slide 70: Фрагментация IPv4-пакетов
Identification — ID пакета.
DF-флаг (Do Not Fragment) — если 1, пакет сбрасывается при превышении MTU.
MF-флаг (More Fragments) — 1 для всех частей, кроме последней.
Fragment Offset — смещение данных блока (кратно 8 байтам).

## Slide 71: На какой Next-hop роутер отправит пакет с IP-адресом назначения 172.16.12.50 и почему?
0.0.0.0/0 → Next-hop: 10.0.0.1 (Шлюз по умолчанию)
172.16.0.0/16 → Next-hop: 10.0.0.2
172.16.12.0/24 → Next-hop: 10.0.0.3
172.16.12.0/25 → Next-hop: 10.0.0.4

## Slide 72
Компьютер PC-1 отправляет HTTP-запрос на Web-Server через шлюз Router-1:
PC-1: IP 192.168.1.10, MAC 11:11:11:11:11:11
Router-1 (внутренний интерфейс): IP 192.168.1.1, MAC 22:22:22:22:22:22
Router-1 (внешний интерфейс): IP 203.0.113.1, MAC 33:33:33:33:33:33
Web-Server: IP 93.184.216.34, MAC 44:44:44:44:44:44
Заполните значения полей заголовков в кадре на участке между PC-1 и Router-1:
  Source IP: _______________________
  Destination IP: _______________________
  Source MAC: _______________________
  Destination MAC: _______________________

## Slide 73
В офисной сети 192.168.1.0/24 находятся:
  ПК сотрудника (192.168.1.15)
  Локальный файловый сервер (192.168.1.200)
  Основной шлюз / маршрутизатор (192.168.1.1)
Внезапно шлюз 192.168.1.1 полностью вышел из строя (отключилось питание).
Вопрос: Сможет ли сотрудник продолжить скачивать файлы с локального сервера 192.168.1.200? Обоснуйте ответ, опираясь на концепцию прямой/косвенной доставки.

## Slide 74: Расставьте события жизненного цикла IP-адреса в хронологическом порядке (от 1 до 6):
[ ] Клиент отправляет DHCPDISCOVER (широковещательно).
[ ] Сервер отвечает подтверждением DHCPACK.
[ ] Сервер отправляет предложение DHCPOFFER.
[ ] Наступает таймер T1 (50% времени): клиент отправляет одноадресный запрос продления.
[ ] Клиент отправляет DHCPREQUEST (принимает предложение).
[ ] Наступает таймер T2 (87.5% времени): клиент рассылает широковещательный запрос на продление всем серверам.

## Slide 75: «Рекурсивный поиск» (Маршрутизация)
Узел анализирует свою таблицу маршрутизации для отправки пакета на адрес 10.5.5.5.
Вопрос: Через какой физический интерфейс (Eth0 или другой) и на какой MAC-адрес (шлюза по умолчанию 192.168.1.1 или маршрутизатора 192.168.1.254) в итоге будет отправлен кадр? Опишите логику двух шагов поиска.
Сеть назначения | Маска | Next-hop
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Eth0
10.5.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1

## Slide 76: Для каждой ситуации определите, какой тип ARP-сообщения будет сгенерирован (Обычный ARP Request или Gratuitous ARP):
Компьютер только что включился и хочет убедиться, что его статический IP не занят кем-то другим в сети.
→ [ ____________ ]
Компьютер хочет отправить пакет на IP 192.168.1.50, но не знает его MAC-адрес.
→ [ ____________ ]
На сервере заменили сетевую карту (изменился MAC-адрес при сохранении прежнего IP), и нужно немедленно обновить кэш соседей.
→ [ ____________ ]

## Slide 77: Маршрутизатор получил пакет общего размера 3000 байт (заголовок IP = 20 байт, полезная нагрузка = 2980 байт). Следующий канал связи имеет MTU = 1500 байт.
Ответьте на вопросы:
На сколько фрагментов маршрутизатор разобьёт этот пакет?
Какое значение флага MF (More Fragments) будет у первого фрагмента (0 или 1)?
Какое значение флага MF будет у последнего фрагмента (0 или 1)?
Что произойдёт с пакетом, если в его заголовке изначально был установлен флаг DF = 1 (Do not Fragment)?

## Slide 78: Какой одной агрегированной записью (адрес сети и префикс маски) центральный маршрутизатор может описать все четыре подсети сразу, чтобы минимизировать размер таблицы маршрутизации?
10.20.0.0/24
10.20.1.0/24
10.20.2.0/24
10.20.3.0/24

## Slide 79: Распределите устройства по двум группам (Группа А: Только статический IP / Группа Б: Рекомендуется DHCP):
Сетевое хранилище компании (NAS с базами данных)
Смартфон посетителя в гостевом Wi-Fi
Основной офисный сетевой принтер/МФУ
Ноутбук менеджера по продажам
Камера видеонаблюдения, пишущая поток на видеорегистратор